スリットの位置読み出しについて

P4 2002

スリットの位置のポテンショの読みはスリット駆動系の上においてあるデジボルでできます。ポテンショの読みはほとんど線形なので(測定結果は後述)以下の変換表を使って設定してください。

また、中心位置でのポテンショの読みも望遠鏡で読んであります。

それぞれのチャンネル及び変換表と中心位置は下の通りです。

距離との変換	中心位置

CH 1 スリット内		0.2001 V/mm	4.77973 V

CH 2 スリット外		0.2154 V/mm	4.54048 V

CH 3 スリット上		0.2095 V/mm	4.33493 V

CH 4 スリット下		0.2056 V/mm	4.15228 V

また、ターゲットの回転と上下の読みはCH 5、CH 6に入っています。これらのポテンショの読みに関しては、線型性を確認していません。

ターゲットの上下に関してまだ、解析していません。

ターゲットの回転は望遠鏡でのぞいたときのビームラインに対して平行な値から読みの線型性を仮定してその間の値を取ってビームラインに対して垂直な読みとしました。

結果は以下の通りです。

CH 6 ターゲットの回転の読み

垂直なとき	3.37650 V

8.03765 V

水平		5.70708 V

スリットの位置　測定結果