## Slide 1: S-2S Meeting
2014.8.27
S. Kanatsuki

## Slide 2: Contents
Web page
Acceptance map (figure update)
Momentum resolution
  Effect of wires
Tracking Detectors
  Required size
  Location
Detector preparation
  List of downstream detectors
  Timeline
  figures of D1 and K1.8Area

## Slide 3: Web page
J-PARC E05 のページ
メンバーページ
メンバーページのパスワード
  Username：sts
  Passwd：multis
ログインパスワード
  アカウント名：Last name
  パスワード：生年月日（YYMMDD）+First name
  4人分作ってから共有アカウントを作ればいいんだと気づきました。
  アカウント名：stsmember
  パスワード：口頭で

## Slide 4: Acceptance Map
2D-Histograms shows events which has hit on the SDC3
P=1.375 GeV/c
X(horizontal), Y(vertical), Z(longitudinal; z=T2-Q1)
Generate points are uniformly distributed.

## Slide 5
Acceptance Map

## Slide 6: Momentum Resolution
The effect of wires is taken into account in the simulation.
  Set 10um-thick tungsten layers.
  Realistic wire structure is not implemented.
  particles must hit tungsten on every “layers”
  Wire diameter: 10um～25 um, wire distance = a few mm.
Result of σ(dp/p)
  No wires: 5.5×10-4 (FWHM)
  0.1um-thick layers: 5.7×10-4(FWHM)
  1um-thick layers: 6.3×10-4(FWHM) comparable to “2SFT”
  10um-thick layers: 12×10-4(FWHM)
Rotate SDC2 90 degree
  For larger acceptance in the vertical direction
  σx becomes worse since tilt angle of u&v is ±15deg.
  dp/p ～ 7.7×10-4(FWHM)  not including wire effect

## Slide 7: Requirement on the size of drift chambers
Check the beam profile at…
  Upstream
  (T2: 0cm)
  SDC1: 10cm
  SDC2: 30cm
  (Q1: 60cm)
  Downstream
  (D1: 0cm)
  SDC3: 50cm
  SDC4: 160cm
Results are shown in the following pages

## Slide 8: Beam profiles at tracking detectors
96*240[mm2]
75*125[mm2]
800*400[mm2]
920*550[mm2]
Momenta&GeneratePoint are summed up (p=1.225~1.45GeV/c, x=±2.5cm, y=±1.5cm, z=50~70cm)
（+X = low momentum side）
SDC1
SDC2
SDC3
SDC4
z=10~―10cm

## Slide 9: Scattering angle distributions
Vertically long profile: v<19 degree
sin(20deg)～0.34
Momenta&GeneratePoint are summed up (p=1.225~1.45GeV/c, x=±2.5cm, y=±1.5cm, z=50~70cm)
u < 6 deg
v < 19 deg
z=10~―10cm

## Slide 10: Required size for SDC2
Vertical angle is less than 20 degrees
sin(20deg)×40cm = 14cm (“T2-Q1=70cm” = “T2-SDC2=40cm”)
28cm in vertical direction is required.
Momenta&GeneratePoint are summed up (p=1.225~1.45GeV/c, x=±2.5cm, y=±1.5cm, z=50~70cm)
p=1.225GeV/c
p=1.3GeV/c
p=1.375GeV/c
p=1.45GeV/c
z=70cmに対して20°としているので、前のビームプロファイルと比べると少し余裕を持った数字になっている。
z=10~―10cm

## Slide 11: Beam profile on the SDC1
1.225GeV/c
1.45GeV/c
momentum
500mm
T2-Q1 dist.
700mm

## Slide 12: Beam profile on the SDC2
1.225GeV/c
1.45GeV/c
momentum
500mm
T2-Q1 dist.
700mm

## Slide 13: Beam profile on the SDC3
1.225GeV/c
1.45GeV/c
momentum
500mm
T2-Q1 dist.
700mm
（+X = low momentum side）

## Slide 14: Beam profile on the SDC4
1.225GeV/c
1.45GeV/c
momentum
500mm
T2-Q1 dist.
700mm
（+X = low momentum side）

## Slide 15: Existing gas chambers
Location
  “SDC1”: K1.8 Area: used as BC4 (added x-planes)
  “SDC2”: K1.8 Area: used as SDC1
  “BC1”, “BC2”, “BC4(K6BDC)”: (maybe) Preparation building
  “KURAMA-DC1”: 谷田さん? (the size is almost same as that of “SDC2”)

## Slide 16: Summary of detector size
SDC1: 75×125 [mm2]
SDC2: 95×240 [mm2]
SDC3: 800×400 [mm2]
SDC4: 920×550 [mm2]
Assumptions
  Generation point of beam is uniformly distributed in…
    x = ±2.5 cm,
    y = ±1.5 cm,
    z = 50～70 cm
  Momentum range = 1.225～1.45 GeV/c
  Optics: Maximum field strength
    Q1, Q2, D1 = 2500 A
これらは8ページのビームプロファイルの大きさである。
入口側の要求サイズは標的の位置や運動量によってcmで変わるので注意。
入口側位置検出器の選択
  （案1）“SDC2”をSDC1として使い、 SDC2としては新たに縦長のものを作る
  （案2）既存のモノを使うが、設置位置を標的に寄せてなるべくアクセプタンスを削らないようにする。この場合の運動量・角度分解能は未調査。

## Slide 17: Detector tables
  Detectors (next page)
    3 Chambers : SDC3, SDC4X, SDC4Y
    TOF wall : 15 segments
    Aerogel Cherenkov
    Water Cherenkov : 6 segments * 2 layers?
    SDC4以降はできるだけ隙間なく設置する。
  方針
    それぞれ独立したテーブルに載せる
      SDC4はまとめるとして4つの台を作る。
      それぞれの位置を独立に調整できる。
        X方向でどの領域を取るかによって運動量領域が決まる。
        ビーム運動量や磁場設定に従って決まる。
    D1（エンドガード）と検出器を互いに固定する
      D1を基準にした位置出しができる。
      転倒を防止する。
  現状まとめ：これからポンチ絵を作る。

## Slide 18: Downstream detectors
  SDC3、SDC4X,4Y
  有感領域で1mW 1mH。重さ不明。
TOF
  プラシン 60cmH 7cmW 2cmT
  15segments = 13*103 cm3 13kg
  LGとPMT入れて30kgくらい？
  18セットをRm131で保管している。
AC
  確か2mW×1mH×0.7mT くらい（要調査）。重さ不明。
  J-PARCの加速器調整建家にある。
WC
  70cmH 20cmW 15cmT =21 kg
  水槽を入れて1セグメント25kgくらい?
  2層用意するとして12セグメント要る。計300㎏。
  KEK 13号テント(12か14だったかも)

## Slide 19: Timeline
  ビームタイムがあるので秋までに諸々の設計を終えて業者に投げたい。
  業者とのコンタクトはどの項目についても早いうちにやっておく。
  ないと困るという意味ではSDC2よりPABを作る方が優先かもしれない。
  ひとまず9,10月は【チェンバーの設計】【水チェテスト機の評価】【諸架台の設計】をやる。
  SDC1
  SDC2
  SDC3
  SDC4X
  SDC4Y
  Tracking Detectors
  Trigger Counters
  TOF
  AC
  WC
  2014.9
  2014.11
  2015.3
  2015.4～
  Ready（SKS-AC）。放射体の状態もOK（2013.11確認）
  解析・性能評価
  製作
  実機・架台の設計
  架台の設計
  Ready（”SDC2”など）
  設計
  架台の製作
  組み上げ
  プリアンプボードの設計
  ワイヤーの張り替え
  補修場所作り・移送
J-PARC ビームタイム?
  2015.1
  業者に発注・製作
  動作・性能確認
  業者に発注・製作
  性能評価の結果によっては検出器本体の製作は来年度か？
  金築
  竹中
  後神

## Slide 20: D1 Endguard
D1EndGuard

## Slide 21: K1.8 Exp. Area