## Slide 2: 実 験 動 機

## Slide 3: ◎Li問題
宇宙初期の元素生成により、軽い元素が生成される
標準原子核模型により元素の存在量を予測できるが、Liは予測値が観測値より４倍大きい
予測値

## Slide 4: ◎昨年度の実験
7Liの理論的予測値を下げたい
7Be+n→2αの反応断面積が大きくなれば7Beの電子捕獲により生成される7Liの量が減る
逆反応α+α→7Be+nの反応断面積を調べる
中性子を液体シンチレータで検出して断面積を計算する

## Slide 5: 昨年度の実験結果と問題点
反応断面積は現在存在量予測の計算に使われている値に比べて大きくならなかった
液体シンチレータの中性子検出効率はシミュレーションにより得られた値を用いた
液体シンチレータが劣化していなかったか確かめられていない
⇨本実験で検出効率を調べる

## Slide 6: 液体シンチレータを使った中性子検出

## Slide 7: ◎原理
中性子は陽子と弾性散乱し、反跳された陽子がシンチレータを発光させる
この光が光電子増倍管に入り、検出された中性子の数が電気信号として測定される
同様にしてγ線も検出される
n ⇨ p
光子
電子
電子
電子

## Slide 8: ◎Pulse Shape Discrimination(PSD)
中性子によって陽子が、γ線によって電子がはじき出される
陽子は電子に比べてエネルギーを多く落とす
波形が異なるため中性子とγ線の区別が可能
中性子：減衰時間が長い
γ線：減衰時間が短い
t
V

## Slide 9: allとtailの解析
QDCのgateのタイミングを変えて、allの積分とtailの積分を得る
QDCall
QDCtail
QDCtail
QDCall
γ
線
QDCtail
QDCall
大
小
QDCtail
QDCall
中
性
子
t
t

## Slide 10
QDCtail
QDCall

## Slide 11: 線源を用いた実験

## Slide 12: ◎線源を用いた実験について
中性子検出器の実際の検出効率と、シミュレーションの検出効率を線源を用いた実験により比較する。実験で測定された検出数と、シミュレーションで算出した検出効率から求まる検出数が一致するかを見る。
線源
30cm
中性子検出器
(MeVeeはThreshold、それぞれ電圧の設定に対応）
実験のセットアップ

## Slide 13
0.153MeVeeの場合
線源実験におけるPSD
0.301MeVeeの場合

## Slide 14: ◎解析結果
解析の結果、実験における検出数は
Thresholdが
0.153MeVeeのとき32.1±0.3 個/秒
0.301MeVeeのとき17.8±0.2 個/秒
となった。

## Slide 15: ◎シミュレーションからの検出数の導出
シミュレーションから算出された検出効率から検出数を導出する公式は以下である。この式を数値積分した。
Y : 1秒間あたりの検出数
N : 1秒間に線源から放出される全中性子数（過去のデータとの半減期より算出）
ρ : より放たれる中性子エネルギーに対する中性子数の分布 表式は
ε :シミュレーションより算出された検出効率
この結果、0.153MeVeeでは29.7個/秒、0.301MeVeeでは15.5個/秒 と求まった。

## Slide 16: ◎ρ と ε について
引用：Knoll 放射線計測ハンドブック
ρ について
ε について

## Slide 17: ◎線源による実験 結果
 | 実際の検出数 | シミュレーションから求まる検出数 | ずれ
0.153MeVee | 32.1±0.3 | 29.7 | 7～8%
0.301MeVee | 17.8±0.2 | 15.5 | 12～14%
シミュレーションにより算出された検出効率よりも、実際の検出効率は最大14％程度高いということが線源を用いた実験よりわかる。

## Slide 18: d(d,3He)n反応を用いた 中性子検出効率測定

## Slide 19
線源の実験では中性子のエネルギーが平均値しか分からない
ビームを使って標識付き中性子（エネルギーの分かった中性子）を作る！
二体反応なのである角度で3Heのエネルギーを測ればnの角度とエネルギーが分かる
3Heの検出数をN3、3Heが検出された時のnの検出数をNnとして、液体シンチレータの中性子検出効率εを
ε=Nn/N3
とした
ビームを使った反応
d
d
3He
n
ビーム（10MeV）
CD2 の薄膜
N3
Nn
Si半導体検出器
（500µm）
液体シンチレータ

## Slide 20
しかし、dd衝突で常に3Heとnが生成するわけではない
d + d → 3He + n
→ t + p
→ d + d
→ p + t ・・・など
3Heと他の粒子を区別しないといけない
Si半導体検出器で粒子のエネルギーEを測定すれば区別できるだろうか？
反応の副生成物

## Slide 21
各粒子のエネルギーと散乱角度分布
同じ角度に跳んだ3He,t,dはほぼ同じEを持ち区別できない
粒子に薄いSi半導体検出器（SSD）を貫通させてエネルギー損失ΔEを測定する！
二体反応なので粒子のエネルギーと角度の関係が計算できる
散乱角度（deg）
p
n
t
3He
d

## Slide 22
ΔEを使って粒子を区別する
なぜΔEを測定すると粒子を区別できるのか？
Bethe-Blochの公式より
ΔE ∝ z2/β2 ∝ AZ2/E
各粒子のAZ2の値は
d：2×1=2, t：3×12=3,
3He：3×22=12
よってEとΔEを使って3Heを選択できる！
本実験では500µmのSSDの前に30µmのSSDを設置することにした
3He
t
d
ΔE
E

## Slide 23: 実験セットアップ
大阪大学RCNP ENNコースの
大型散乱槽で実験を行った。
ENNコース

## Slide 24
大型散乱槽内部
SSD 2枚
を検出
前方30μm
後方500μm
液体シンチレータ
中性子を検出
dビーム10MeV
標的
CD2
0.6mg/
中性子
窓
アラミド膜60μm
液体シンチレータの位置は3か所で実験を行う。
それぞれの角度で、運動学によりSSDを設置する角度を求めた。
中性子 | 8.19MeV | 5.00MeV | 2.46MeV
中性子 | 8.19MeV | 5.00MeV | 2.46MeV

## Slide 25
SSD
液体シンチレータ
窓
50mm
200mm
半径10mm
420mm
560mm
500mm
半径40mm
標的
注意
がSSDにあたったら必ず中性子が窓の中を通り液体シンチレータにあたるように設置する

## Slide 26: 回 路

## Slide 27: ◎回路図
CFD
Disc
CFD
Variable Cable Delay
Variable Cable Delay
Liq-Sci
SSD 500
SSD 30
TDC 1
TDC
TDC 3
TDC 2
ADC 1
ADC 2
ADC
QDC
Logic
Unit
coinc.1
TDC 3
RF
CFD
Logic
Unit
F.F.
GG
latch
OPreg
Disc
start
stop
out
start
gate
gate

## Slide 33: Simulationとの比較

## Slide 34: ◎Simulationとの比較
35
30
20
0
1
2
3
5
8
efficiency[%]
n-energy[MeV]
HV(threshold 0.135MeVee)
30
25
15
0
1
2
3
5
8
efficiency[%]
n-energy[MeV]
LV(threshold 0.305MeVee)

## Slide 35: ◎Simulationとの比較
3個の測定点を用いて、
を計算
自由度3なので、3付近に分布するはず…
HV | 10.7
LV | 23.1
HV | 10.7
LV | 23.1
大きすぎる（実験値とSimulationがずれている）
Simulationにエラーバンドをつける
自由度3の

## Slide 36: ◎Simulationとの比較
35
30
20
0
1
2
3
5
8
efficiency[%]
n-energy[MeV]
HV(threshold 0.305MeVee)
30
25
15
0
1
2
3
5
8
efficiency[%]
n-energy[MeV]
HV(threshold 0.305MeVee)
が自由度3付近になるように実験誤差を拡大
 | 拡大率 | 
HV | 1.89倍 | 2.99
LV | 2.78倍 | 2.99
 | 拡大率 | 
HV | 1.89倍 | 2.99
LV | 2.78倍 | 2.99

## Slide 37: ◎Simulationとの比較
がαを変化させるとどうなるか
計算する
α | 
①1.100 | 17.0
②1.035 | 2.74
③1.000 | 2.99
④0.955 | 11.5
α | 
①1.100 | 17.0
②1.035 | 2.74
③1.000 | 2.99
④0.955 | 11.5
n-energy[MeV]
40
35
30
20
0
2
3
5
8
efficiency[%]
①
②
③
④

## Slide 38: ◎変化
10
3
4
1
0.95
1.05
alpha
chi2
HV
LV

## Slide 39: ◎変化
5
3
1
0.98
1.07
alpha
chi2
3.35
HV
LV
 | αmin | αmax
HV | 0.9962 | 1.042
LV | 0.9934 | 1.067
が3.35以下となるαの範囲を求める
（分布で66%が含まれる範囲）

## Slide 40: ◎Simulationのエラーバンド
HV(threshold 0.153MeVee)
LV(threshold 0.305MeVee)
35
efficiency[%]
30
20
n-energy[MeV]
0
1
2
3
8
5
n-energy[MeV]
0
1
2
3
8
5
35
efficiency[%]
30
20
誤差：-0.38%～+4.2%
誤差：-0.66%～+6.7%